V1

Fieseler Fi 103, oficiálně označována německou propagandou jako Vergeltungswaffe (V-1) byla neřízená střela s plochou dráhou letu, používaná během druhé světové války. Byla to první střela svého druhu na světě. V květnu roku 1942 se začalo pracovat na projektu a 24. prosince 1942 již vzlétl první prototyp. Šlo o malý středoplošník s trupem ve tvaru doutníku, celokovové konstrukce, ve kterém se nacházelo veškeré vybavení. Nad trupem byl umístěn pulzační motor o délce 3,6m. Křídla byla pravoúhlá o rozpětí 4,87m, později byla větší a celodřevěná. Střela startovala z 55 m dlouhého katapultu, který jí udělil letovou rychlost 320km/h, při které je již schopen pracovat náporový motor střely. Náporový motor urychlil střelu na rychlost 540-565km/h, kterou se ve výšce 300-2000 m pohybovala bez manévrování k cíli. Když byla překonána nastavená délka letu (měřila ji malá vrtule na přídi střely), byl uzavřen přívod paliva a zablokování kormidel a vysunutí spoilerů přivedlo střelu do pádové rychlosti a následného pádu k zemi. Bojová hlavice o hmotnosti 820-845 kg byla přivedena k výbuchu jednou ze tří variant zapalovačů.

Sériová výroba začala v březnu roku 1944, k nasazení došlo v červnu, kdy byla první střela odpálena na Londýn. Do konce března 1945 bylo vypuštěno přes 20 000 střel, ze kterých bylo okolo 10 000 namířeno na Anglii, cíl jich zasáhlo okolo 2 500, zbytek byl zničen nebo nezasáhl cíl. Okolo 8 000 střel V-1 bylo vypuštěno také na Antverpy, Brusel a Lutych.

V září roku 1944 vznikla jednotka pro pilotované V-1, určená k sebevražedným útokům, ale projekt byl ještě v říjnu zrušen. Tato verze Fi 103 vznikla úpravou vnitřních prostor střely, zejména snížení kapacity pohonných látek a řídících mechanizmů a instalací jednoduché pilotní kabiny se základními přístroji před nasávací otvor náporového motoru. Oficiální stanovisko bylo, že pilot po navedení střely a zablokování řídích ploch vyskočí padákem a pokusí se uniknout zpět do vlasti. Otázkou je, jak by se asi pilotovi vyskakovalo bez vystřelovacího křesla ze stroje s náporovým motorem hned u kabiny. Sebevražednost takovéto mise byla zcela jednoznačná.

Technické údaje:

délka: 7,9 m

rozpětí: 5,37 m

výška: 1,42 m

hmotnost: 2,15 t

pohon: 1x pulzační reaktivní motor Argus As 14 o tahu 2,9 kN

max. rychlost: 656 km/h

dolet: 240 km

dostup: 3 050 m

nálož: 830 kg amatolu